#### Załącznik nr 1a –Wzór Formularza Oferty

##### nr postęp.IZPO.3432/10/2010

Szczegółowy wykaz oferowanego sprzętu wraz z opisem technicznym i okresem gwarancji.

| Lp. | Rodzaj sprzętu i minimalne wymagane parametry techniczne | Minimalny okres gwarancji (podany w m-cach) | Rodzaj sprzętu i oferowane parametry techniczne | Oferowany okres gwarancji (podany w m-cach) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | CIĄGNIK ROLNICZY – wersja drogowa 1) Rok produkcji - 2010 2)Moc ciągnika 140 KM - wg normy 2000/25/CE 3)Silnik spełniający normy EURO III Silnik chłodzony cieczą , Układ napędowy : - napęd na cztery koła 4x4 (4WD) , - sprzęgło sterowane hydrostatycznie , - skrzynia biegów zsynchronizowana min 20 P +12 T , biegi pełzające od 0,2- 0,6 km/h , - blokada tylnego mechanizmu różnicowego , Układ hamulcowy i kierowniczy : - hamulce tarczowe zintegrowane niezależne na 4 koła tarczowe. - hamulec postojowy niezależny , - hamulec przyczepy pneumatyczny , - układ kierowniczy hydrostatyczny z regulowaną kolumną kierowniczą dwupłaszczyznowo, 4)Szybkozłącza hydrauliczne min 6 szt. 5)WOM tylny – 540/ 750/1000/1000E obr/min 6)WOM przedni – 540/750/1000 obr/min 7)Pompa hydrauliczna o wydajności min 110 l/min, max. ciśn. 190 bar 8) Trzypunktowy tylny i przedni TUZ o min. udźwigu: tylny – min. 4500 kg, przedni – min. 1800 kg 9)Balast na przedni TUZ min. 300 kg 10) Regulowany zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem, 11) Dolny zaczep rolniczy 12) Kabina- ogrzewanie, klimatyzacja, regulowany fotel kierowcy, dodatk. siedzenie dla 2 osoby 13) Błotniki kół przednich 14) Wyposażony w układ pneumatyczny dla sterowania hamulcami przyczepy (hamulce 1-2 obwodowe) 15) Oznakowana pneumatyka 16) Lampa uprzywilejowana koloru pomarańczowego z napisem „SŁUŻBA DROGOWA” * | 24 m-ce |  |  |
| 2. | RAMIĘ HYDRAULICZNE 1) Rok produkcji - 2010 2) Możliwość obrotu ramienia o min. 90° 3) Bezpiecznik podnoszenia i opuszczania ramienia 4) Własny układ hydrauliczny ze zbiornikiem i chłodzeniem 5) Sterowanie pracą ramienia z kabiny kierowcy elektro – hydrauliczne - manipulatorem 6) Zakres roboczy poziomy min 5,8 m – 6m 7) Udokumentowana możliwość instalowania wymaganych głowic roboczych z gwarancją prawidłowej współpracy z ciągnikiem 8) Moc na hydromotorze min. 51 KM , 9) Ciężar ramienia max. 1200 – 1300 kg. 10) Trzypunktowy układ zwieszenia z tyłu ciągnika 11) Hydrauliczny wysuw 2-go ramienia min 0,7m 12) Dwa kierunki obrotu wału tnącego sterowane z kabiny 13)System ,,pływającej,, regulacji głowicy koszącej do terenu , 14) Bezpiecznik podnoszenia i opuszczania ramienia hydrauliczno-gazowy , * | 24 m-ce |  |  |
| 3. | ŚCINARKA DO POBOCZY 1) Rok produkcji - 2010 2) Wysokość ścinki min 15 cm regulowana 3) Szerokość robocza min. 100 cm 4) Hydrauliczne ustawianie kąta pracy 5) Zbieranie i transportowanie podajnikiem urobku (gruntu) na przyczepę 6) Możliwość dołączenia szczotki czyszczącej w zestawie 7) Możliwość współpracy z ciągnikiem będącym przedmiotem zamówienia * | 24 m-ce |  |  |
| 4. | ŁADOWACZ CZOŁOWY Z ŁYŻKĄ ZAMYKANĄ – 1600kg 1) Rok produkcji - 2010 2)Szerokość łyżki załadowczej min. 180 cm 3)Wysokość podnoszenia 350 cm 4)Hydrauliczne sterowanie ładowaczem czołowym z kabiny operatora 5)Możliwość demontażu 6)Hydraulicznie zamykana i dzielona łyżka załadowcza typ CAT 7)Udźwig min. 1600 kg * | 24 m-ce |  |  |
| 5. | KOSIARKA BIJAKOWA DO KOSZENIA ROWÓW 1)Rok produkcji - 2010 2)Szerokość robocza koszenia 185cm 3) Wysięg w poziomie min. 5,8m 4) Wersja z zewnętrzną skrzynią biegów * | 12 m-cy |  |  |
| 6. | GILOTYNA DO ŚCINANIA GAŁĘZI NAD PASEM DROGOWYM 1) Rok produkcji – 2010 2) grubość ciętych gałęzi - 10-11cm 3) Możliwość współpracy z ramieniem hydraulicznym będącym przedmiotem zamówienia * | 12 m-cy |  |  |
| 7. | PŁUG ODSNIEŻNY WIRNIKOWY 1) Rok produkcji – 2010 2) szerokość odśnieżania min. 2,45m 3) wysokość odśnieżania min. 0.8m 4)wyrzut prawy boczny, regulowany klapą od 5 - 25 m 5) Parametry techniczne oraz mocowanie dostosowane do typu ciągnika, możliwość instalacji zarówno z przodu jak i z tyłu ciągnika. * | 12 m-cy |  |  |
| 8. | ROZDRABNIACZ GAŁĘZI 1) Rok produkcji – 2010 2) napęd własny (niezależny) o mocy 28 KM 3) zamontowany na 2 osiach jezdnych z możliwością transportu za ciągnikiem lub samochodem dostawczym 4) średnica rozdrabnianych gałęzi: max 15cm 5) możliwość obrotowego ustawiania wyrzutu, regulowana wysokość wyrzutu rozdrobnionego materiału * | m-cy |  |  |

*-  przy określaniu parametrów i danych technicznych przez Wykonawcę należy odnieść się do każdego z punktów (parametrów) określonych przez Zamawiającego w kolumnie 2.

miejscowość i data……………………….										    Pieczęć i podpis Wykonawcy……………………………………….